## Slide 1: プログラミング言語論 第２回 命令型言語 （構造化プログラミング、制御フロー）
情報工学科 篠埜 功

## Slide 2: 命令型言語について
命令型言語では、計算とはアクションの列であると見られる。
命令型言語の例：
Fortran (1957, John Backus, アメリカ人、1977 Turing賞),
Algol 60 (1960, 国際委員会で作成)
Pascal (1970, Niklaus Wirth, スイス人, 1984 Turing賞),
C (1972, Dennis Ritchie, アメリカ人, 1983 Turing賞)
Fortranではwhile文などがなく、goto文が多用され、制御フローがつかみにくい。（Fortran 90 (1991)では対応）
Algol, Pascalなどの言語では、プログラムの構造が明確になるような構成要素(while, begin endなど)が取り入れられた。

## Slide 3: 代入
命令型言語では、変数の値を変える操作が基本。
代入(assignment)によって変数の値を変える。
（代入の例）
x := 2+3
x := a[i]
a[i] := x
手続き呼び出しによって変数を値を変えることもできる。
(手続き呼び出しの例)
read(x)
write(x)

## Slide 4: 構造化プログラミング （structured programming）
プログラムを見て、行われる計算が容易に分かるように言語を設計するべき。goto文を多用したプログラムではどのような計算が行われるのかわかりにくくなる。
構造化プログラミング：プログラムの構造が、どのような計算が行われるかの理解の助けになる。
構造化されたプログラムでも構造化されていないプログラムと同等の効率のものは書ける。
[参考文献] Edsger Dijkstra, “Go to statement considered harmful”, Communication of the ACM, Vol. 11, No. 3, pp. 147-148, 1968.

## Slide 5: 構造化とは
プログラムが構造化されている
プログラムの制御フローがプログラムテキストの構文構造から明らか
明らかというのは、ここではsingle entry, single exitと定義する（入口１つ、出口１つ）
逐次文
条件文
繰り返し文
case文

## Slide 6: 基本ケース
代入文はsingle entry, single exitである。
たとえば、
x := 3
のような代入文の制御フローは、以下のように図示できる。
x := 3
入口(entry point)
出口(exit point)

## Slide 7: 文の列（逐次文）
Pascalなどでは、文の列（逐次文）は文s1, s2, …, snをセミコロンで区切って表す。
s1; s2; …; sn
（Cでは文を並べるだけでよい。）
逐次文は、それぞれの文がsingle entry, single exitであればsingle entry, single exitである。
temp := x
入口
出口
x := y
y := temp
（例） temp := x;
x := y;
y := temp

## Slide 8: 逐次文のグループ化（複合文、ブロック）
逐次文は、ALGOL等ではbegin, end (C言語では { と } ) で囲むことにより、1つの複合文にまとめることができる。
（例） begin temp := x; x := y; y := temp end
複合文は、文が書けるところならどこにでも書くことができる。begin, endで囲む文は０個でもよく、
begin end
も複合文である。複合文は、それを構成する各文がsingle entry, single exitならsingle entry, single exitである。
temp := x
入口
出口
x := y
y := temp

## Slide 9: 条件文（conditional statements）
条件文はPascal等では以下の形で書かれる。
if 式 then 文 else 文
if 式 then 文
入口
（例） if x=0 then
begin x:=1; y:=3 end
else x:=2
x=0
x:=1
x:=2
出口X
if文も、thenパートの文とelseパートの文がsingle entry, single exitならsingle entry, single exitである。
真
偽
y := 3

## Slide 10: elseパート無しの場合
（例） if x=0 then
begin
x:=1;
y:=3
end
入口
x=0
x:=1
出口
真
偽
y := 3

## Slide 11: 繰り返し文（loop）
繰り返し文はPascal等では以下の形で書かれる。
while 式 do 文
（例） while x > 0 do x := x-1
入口
x>0
x := x-1
真
偽
出口
while文も、本体の文がsingle entry, single exitならsingle entry, single exitである。

## Slide 12: 選択文
選択文は以下のような形で書かれる。
case 式 of
constant1 : 文1
constant2 : 文2
…
constantn : 文n
end
（Cでは選択文はswitch文）
（例） case x of
1 : y:=x; x:=0
2: y:=x+1
4: y:=x+2
end
入口
y := x
y := x+2
1
4
x := 0
x
2
x := x+1
出口

## Slide 13: 繰り返し文における特殊ケースの扱い
break文、continue文(C言語等)
break文が実行されると、それが属する最も内側の繰り返し文を脱出する。（繰り返し文の次の文へ制御が移る。）
continue文が実行されると、それが属する最も内側の繰り返し文のループ継続部（ループ本体の終わり）に制御が移る。

## Slide 14: break文の使用例
while x>0 do
begin
if x=5 then
break;
x := x-1
end
入口
x>0
出口
真
偽
x := x-1
x=5
真
break文によって、if文の出口は２つになったが、while文全体はsingle entry, single exitである。
偽

## Slide 15: continue文の使用例
while x>0 do
begin
if x  8 then
begin
x := x-1;
continue
end;
x := x-5
end
入口
x>0
出口
真
偽
x := x-1
x8
真
continue文によって、if文の出口は２つになったが、while文全体はsingle entry, single exitである。
偽
x := x-5

## Slide 16: goto文
goto文は、以下の形式で書かれる。
goto ラベル
goto文により、if文だけでなく、while文の出口も２つになっている。
入口
x>0
出口
真
偽
x := x-1
x=8
偽
真
x := x - 4
（例）
L: x := x - 4;
while x>0 do
if x=8 then
goto L
else
x := x-1

## Slide 17: return文
return文はModula-2などでは
return あるいは return 式
の形で書かれる（Cではセミコロンをつけてreturn; あるいはreturn 式; と書く）。
return文が実行されると、その手続き（関数）を呼び出した部分に制御が戻る。
Return文も、goto文、break文、continue文と同様、実行されると制御が移る。
break文は繰り返しを脱出するのに対し、return文は手続き（関数）を脱出する。

## Slide 18: 練習問題１
以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。
if x > 0 then x := x – 1
else if y > 0 then y := y – 1
else y := y + 1

## Slide 19: 練習問題２
以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。
while x>0 do
begin
if x=3 then
break;
y := y + 1;
x := x - 1
end

## Slide 20: 練習問題３
以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。
while x>0 do
begin
while y>0 do
begin
if x=3 then
break;
z := z + 1;
y := y - 1
end;
x := x – 1
end

## Slide 21: 練習問題４
以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。
while x>0 do
begin
while y>0 do
begin
if x3 then
begin
y := y – 1;
continue
end
z := z + 1; y := y - 1
end;
x := x – 1
end

## Slide 22: 練習問題５
以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。
x := 10;
sum := 0;
L: sum := sum + x;
x := x – 1;
if x > 0 then
goto L

## Slide 23: 練習問題６
以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。
y := 3;
case x of
1 : y := 1;
2 : y := x * 2;
3 : if z = 0 then
y := y * y
else
y := y * y * y
end

## Slide 24: 練習問題７
以下のプログラム中の２か所のif文および内側のwhile文の入口、出口はそれぞれいくつか。
while x>0 do
begin
while y>0 do
begin
if x=3 then
break;
L: z := z + 1;
y := y - 1
end;
x := x – 1;
if x = 2 then goto L
end